Рыбоводство и рыболовство. № 2. 1994. С. 3-4.

Шебанин В.М., Харитонов В.Ф., Подушка С.Б.

РЫБОВОДНЫЙ ЦЕХ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В 1993 г. пополнился список рыбоводных хозяйств, созданных на базе крупных промышленных предприятий, – первая очередь рыбоводного цеха Алексинского химического комбината. Цех занимает площадь, освободившуюся от основного производства. На первом этаже расположены рыбоводные бассейны для товарной рыбы; на втором – инкубационный участок, бассейны и ванны для личинок и молоди, емкости для производителей и товарной рыбы, бытовые помещения для рыбоводов; на третьем этаже – блок водоподготовки. Цех снабжается водой из р. Ока. В настоящее время водоснабжение прямоточное, при пуске второй очереди (в 1994 г.) планируется перейти на частичную рециркуляцию, а в дальнейшем и на использование биофильтров. Водоподогрев осуществляется паром в теплообменнике, аэрация – воздухом. Рыбоводный цех спроектирован и построен силами комбината, его проектная мощность 30 т товарной рыбы в год.

В  1993  г.  проведено опытное выращивание   небольших   партий белуги, сибирского осетра, карпа и тиляпии, начато формирование маточного стада окской стерляди. Анализ полученных данных показал, что с экономической точки зрения целесообразно сконцентрировать усилия коллектива рыбоводов на выращивании осетровых. Карп и тиляпия – менее ценные виды, требуют больших затрат на подогрев воды.

| Дата | Индивидуальная масса, г |
| --- | --- |
|  | Средняя | Наибольшая |
| 25 мая | Переход личинок на активное питание |
| 1 июля | 2,5 | 3,5 |
| 12 июля | 4,5 | 6,0 |
| 21 июля | 10,0 | 15,0 |
| 1 августа | 20,0 | 30,0 |
| 1 сентября | 100,0 | 200,0 |
| 1 октября | 200,0 | 340,0 |
| 1 ноября | 350,0 | 540,0 |
| 1 декабря | 550,0 | 850,0 |
| 1 января | 800,0 | 1200,0 |
| 1 февраля | 1050,0 | 1600,0 |

Из  10  тыс.  закупленных в мае 1993 г. личинок белуги к февралю 1994 г. выращено 4,2 тыс. рыб средней массой 1050 г. Темп роста белуги в условиях цеха (температура выращивания 18-21 °С) показан в таблице. Поскольку естественные запасы этого вида малы, планируется наиболее быстрорастущих особей оставлять для формирования в хозяйстве собственного маточного стада. Кроме белуги в цехе имеется 180 экз. сибирского (ленского) осетра средней массой 450 г. Этот вид завезен из рыбоводных хозяйств Канского биохимического завода (икра) и Новолипецкого металлургического комбината (молодь).

Коллектив цеха помимо выращивания товарной рыбы намерен заниматься природоохранной деятельностью – зарыблением р. Оки в районе г. Алексин молодью стерляди. Окская стерлядь обладает высокими вкусовыми качествами, имеет хороший экстерьер (много тупорылых рыб) и крупные размеры (нередки особи по 5–6 кг}, В хозяйстве содержатся 18 особей этого вида массой от 800 г до 6 кг, среди которых есть самцы и самки с половыми продуктами различных стадий зрелости. Производителей выдерживают при естественном температурном режиме. В этом году весной получено потомство стерляди.