Международная конференция «Научно-технический прогресс в перерабатывающих отраслях АПК» (16-18 мая 1995 г.). Тезисы докладов. М. 1995. С. 201-202.

Подушка С.Б., Брусованский Р.Б., Калгина Н.А., Ковда Т.А., Абдрахманова В.Х.

ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНОЙ ИКРЫ В РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

Авторами разработана технология получения и переработки икры осетровых, выращиваемых в рыбоводных хозяйствах. При использовании незагрязненной воды и кормов обеспечивается получение экологически чистой продукции.

Загрязнение и изменение гидрологического режима водоемов, а также нерациональной промысел негативно сказывается не естественных запасах осетровых рыб. Поэтому в ближайшей и отдаленной перспективе надеяться на увеличение производства черной икры можно лишь при культивировании этих рыб в искусственных условиях. За последние десятилетия в России и за рубежом освоено товарное выращивание нескольких видов и гибридных форм осетровых. Однако получение от них пищевой икры сталкивается с серьезными трудностями, поскольку принятые в икорном деле методы получения и обработки сырья оказались неприемлемыми для условий рыбоводных хозяйств. Авторы настоящего сообщения в течение нескольких лет занимались этой проблемой и разработали новую технологию, позволяющую получать пищевой продукт из икры, прижизненно получаемой от самок осетровых рыб. Рыбы после сцеживания у них икры остаются живыми и могут продуцировать икру в течение своей жизни многократно. Технология защищена серией авторских свидетельств и патентов и с небольшими изменениями может быть применена не только к осетровым, но и к некоторым другим видам, например, к карпу. Выращивание рыбы при контроле за качеством воды и кормов гарантирует получение экологически чистой продукции. В отличие от естественных запасов в перспективе производство черной икры в рыбоводных хозяйствах можно неограниченно наращивать.